Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования Безопасненского сельсовета от16.10.2013 №243-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЗОПАСНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Безопасненского сельсовета Труновского района Ставропольского края:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Безопасненского сельсовета Труновского района Ставропольского края на период до 2028г.

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Безопасненского сельсовета включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  муниципального образования Безопасненского сельсовета

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой  сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

7.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

II.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Безопасненского сельсовета —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения муниципального образования Безопасненского сельсовета представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Безопасненского сельсовета на период до 2028 г. являются:

Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования Безопасненского сельсовета.

Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Безопасненского сельсовета до 2028года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

III. Общая характеристика муниципального образования Безопасненского сельсовета

Муниципальное образование Безопасненского сельсовета Труновского района Ставропольского края наделено статусом муниципального образования в соответствии с Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года №88-КЗ « О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского ,  сельского поселения, городского округа, муниципального района». Общая площадь территории муниципального образования с землями сельхозпредприятий  и крестьянско-фермерских хозяйств составляет 464,52кв.км. В его состав входят 3населенных пункта : село Безопасное и хутор Эммануэлевский х. Егорлык . По состоянию на 1 января 2013 года общая численность населения составляет 6912 человек. По климатическим условиям территория муниципального образования расположена в четвертом агроклиматическом районе, Общее количество дней с суховеями насчитывается до 87 дней. Господствующими ветрами являются ветры восточного направления, которые оказывают большое влияние на распределение осадков, температуру, испаряемость и относительную влажность воздуха. Среднегодовое количество осадков составляет 512 мм, из них большая часть выпадает за вегетационный период – 368 мм или 72%.

IV.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1)

Перечень объектов теплоснабжения муниципального образования Безопасненского сельсовета

| 1 МБОУ СОШ №3 (Начальные классы) | Ул.Комарова 3а |  |
| --- | --- | --- |
| 2 МБОУ СОШ №3(Средняя школа )№ 3 | Ул.Комарова 3а |  |
| 3 Д/С "Березка | Ул.Красноармейская 134 |  |
| 4 Почта | Ул Ленина 110 |  |

V. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования Безопасненского сельсовета

1.Ресурсоснабжающей организацией муниципального образования Безопасненского сельсовета является  Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (Труновский участок), на территории поселения работающая котельная одна. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у филиала нет. Устройств, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверх установленного на котельной нет.

2 Номинальная (проектная) мощность котельных - 2,86 Гкал/час, протяженность - 0,763 км тепловых сетей. Объем теплоснабжения реализуемый потребителям в год 1,3376 тыс. Гкал тепловой энергии.

Горячее водоснабжение жилых домов отсутствует. Состояние ооъектов теплоснабжения. Потери тепловой энергии в сетях составляют - 14,7 %.

Средневзвешенный удельный расход на производства единицы ресурса (по муниципальному образованию):

-удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по муниципальному образованию)- 66,1 кВт/Гкал

-удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ)- 172,5 кг. у. т/Гкал.

расход топлива по отношении к базовому расходу, 0,008тыс. тут в 2010 году.

расход топлива по отношении к базовому расходу, 0,007тыс. тут в 2011году.

3. Основные производственно-технические показатели по котельным

| Наименование котельных | Котлоагрегаты | Присоединенная н | . Вид топлива | Присоединенные тепловые сети | Отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Выработка тепла (Гка л) | Реализация тепла (Гка л) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количеств о | Общая мощность (Гкал/ час) | Уровень износа а(%) |  |  | Длина (м) | Год укладки | Уровень износа (%) |  |  |  |
| Итого по всем котельным Труновс кого участка 2010г. |  |  |  |  | Природный газ | 763 |  |  |  | 1174,4 | 992,9 |

4. Параметры тепловой сети

| СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОТРАССЕ |
| --- |
| участки теплотрассы | диаметр трубы, мм | длина участка,м | способ прокладки |
| котельная - ТК1 | 150 | 42 | подземная |  |  |
| ТК1 - ТК2 | 70 | 118 | подземная |  |  |
| ТК2 - Почта | 50 | 2 | подземная |  |  |
| ТК1 - ТК3 | 100 | 70 | подземная |  |  |
| ТК3 - Д/С "Березка" | 100 | 60 | подземная |  |  |
| ТК3 - ТК4 | 100 | 80 | подземная |  |  |
| ТК4 - Начальные классы | 100 | 3 | подземная |  |  |
| ТК4 - Средняя школа №3 | 100 | 20 | подземная |  |  |
| ТК4 - ТК5 | 100 | 54 | подземная |  |  |
| ТК5 - ТК6 | 80 | 104 | подземная |  |  |
| ТК6 - ПУ55 | 80 | 15 | подземная |  |  |
| котельная - ТК7 | 100 | 4 | подземная |  |  |

5. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных

VI. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей

10. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии».

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии».

VII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

| Наименование объекта, Стройки | Период 1,млн.руб. в т.ч. по годам | Период2 | Период3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2028гг |
| 36-03 Ремонт насосов - 4шт | 0,604 |  |  |  |  |  |  |
| 36-03 Установка пускателя | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 36-03-Установка клапанов предохр. | 5,975 |  |  |  |  |  |  |
| 36-03 Замена задвижек | 10,866 |  |  |  |  |  | - |
| 36-19 Установка клапанов предохр. | 5,975 |  |  |  |  |  |  |
| 36-19 Замена задвижек | 8,741 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 32,911 |  |  |  |  | - | - |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Период 1 | Период 2 | Период -> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г | 2011 г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025 гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | Т.ру б. | - | 32,911 |  |  |  |  | - | - |
| из амортизационных отчислений |  | - | 32,911 |  |  |  |  | - | - |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Бюджетные средства, в т.ч. |  | - | - | - | - |  | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета субъекта федерации |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

VIII.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет,  т.к. фактическая  мощность котельной  используется потребителями. Необходим перенос существующей теплотрассы для подвода тепла в МБОУ СОШ №3 и Детский сад Березка.