Приложение

к Постановлению администрации

муниципального образования

Кировского сельсовета

Труновского  района

Ставропольского края

от 23.09.2019  № 69-п

схема теплоснабжения

Муниципального образования Кировского сельсовета

Труновского района

Ставропольского края

НА ПЕРИОД С 2019 ПО 2032 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы | 6 |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия | 8 |
| Введение | 10 |
| Общая часть | 11 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 12 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 12 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 13 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 15 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Муниципальному образованию Кировского сельсовета | 15 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 15 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 15 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 17 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 24 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 25 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 25 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 27 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 27 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 27 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 27 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | 27 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения | 27 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии | 28 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 28 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 28 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 28 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 28 |
| 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 28 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 28 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 28 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 28 |
| 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 28 |
| 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 28 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 30 |
| 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 30 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку | 30 |
| 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 30 |
| 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 30 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 30 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения | 31 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 31 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 31 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 32 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 32 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 32 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 32 |
| 8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении | 32 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения | 32 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 34 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 34 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 34 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 34 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 35 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 35 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 35 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 36 |
| 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 36 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 36 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 36 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 39 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | 39 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 39 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям |  |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации муниципального образования Кировского сельсовета, схемой и программой развития электроэергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения | 40 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 40 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 40 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 40 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 40 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 41 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования Кировского сельсовета) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 41 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Кировского сельсовета | 42 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 43 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Кировского сельсовета Труновского района Ставропольского края является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России №565,  Минрегиона России №667 от 29.12.2012;

- Генеральный план  Муниципального образования Кировского сельсовета.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в  инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  муниципального образования Кировского сельсовета тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с  2019 по 2034 годы.  В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство  новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

Первый этап:  2019-2023 годы (ежегодное планирование).

Второй этап:  2024-2034 годы (пятилетнее планирование).

Контроль исполнения схемы

Оперативный контроль осуществляет  глава муниципального образования Кировского сельсовета   Труновского района Ставропольского края.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс- документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов  представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Кировский сельсовет Труновского района Ставропольского края – муниципальное образование в составе Труновского района Ставропольского края. Расположено в восточной части муниципального района, в географическом центре Ставропольского края, в 25 км от районного центра с. Донское  и в 85 км от административного центра Ставропольского края – г. Ставрополь.

В состав муниципального образования Кировского сельсовета входят 5 населенных пунктов: пос. им. Кирова (административный центр), пос. Правоегорлыкский, пос. Нижняя Терновка, пос. Новотерновский и  пос. Сухой Лог.  Численность населения на 01.01.2019 г. - 2625 человек.

По природным условиям район расположения  относится ко II засушливой климатической зоне края. Климат умеренно континентальный с мягкой зимой и жарким летом.

Среднегодовое количество осадков 512 мм. Среднегодовая температура

воздуха +10. Абсолютная минимальная температура -34. Абсолютная максимальная температура +42. Расчетная температура для отопления -20. Средняя глубина снежного покрова 0,13м. Глубина промерзания почвы в среднем достигает 0,30 м, наибольшая величина 0,54м. Господствующими ветрами является ветры восточного и юго-восточного направления.

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Таблица 1 - Площади строительных фондов МО Кировского  сельсовета

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
|  | Жилые дома | 53208 | 53208 | 53208 | 55872 | 55872 | 55872 | 59328 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. им. Кирова | 30222 | 30222 | 30222 | 31734 | 31734 | 31734 | 33696 |
| 2 | пос. Правоегорлыкский | 6012 | 6012 | 6012 | 6318 | 6318 | 6318 | 6696 |
| 3 | пос. Нижняя Терновка | 4644 | 4644 | 4644 | 4860 | 4860 | 4860 | 5166 |
| 4 | пос. Новотерновский | 7884 | 7884 | 7884 | 8262 | 8262 | 8262 | 8784 |
| 5 | пос. Сухой Лог | 4446 | 4446 | 4446 | 4698 | 4860 | 4860 | 4986 |
| пос. им. Кирова |
|  | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ СОШ № 4 | 2993,6 | 2993,6 | 2993,6 | 2993,6 | 2993,6 | 2993,6 | 2993,6 |
| 2 | МДОУ д/с « Огонек» | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 |
| 3 | Амбулатория | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 4 | Магазин «Хозяюшка» | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5 | Магазин ТПС «Миндаль» | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 6 | Магазин «Березка» | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 7 | Магазин «Универсам» ООО «Кирова-Торг» | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 8 | Магазин «Продукты» ИП Касюк С.А. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | Магазин «Застройщик» ИП Алехина | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 10 | Закусочная «Вечерняя» ИП Новикова Н.С. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11 | Столовая ЗАО «Совхоз им. Кирова» | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Колбасный цех ООО «Арнис» | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 13 | Пекарня ООО «Хлебное» | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Крестьянское (фермерское) хозяйство «Молчановых» | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 15 | Почта и АТС | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | Филиал «Труновскрайгаз» | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 17 | Администрация МО Кировского сельсовета | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 18 | Сельский дом культуры | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 |
| пос. Правоегорлыкский |
| 1 | МДОУ д/с « Малыш», филиал МДОУ д/с « Огонек» | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2 | ФАП | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | Магазин «Бумеранг» ИП Копнин С.А. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Клуб | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| пос. Нижняя Терновка |
| 1 | ФАП | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Магазин «Продукты» ИП Охлопкова М.Г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Клуб | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| пос. Новотерновский |
| 1 | МДОУ д\с «Солнышко», филиал МДОУ д/с « Огонек» | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 2 | ФАП | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | Магазин «Продукты» ИП Мартынова В.В. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Клуб | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| пос. Сухой Лог |
| 1 | МДОУ д\с «Золотой Петушок», филиал МДОУ д/с « Огонек» | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | ФАП | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Магазин «Продукты» ИП Охлопкова М.Г. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | Клуб | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления  в каждом расчетном элементе  территориального деления на каждом этапе

Таблица 2  - Объем потребления тепловой энергии

| № п/п | Категория потребителей | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
|  | Жилые дома | 5,947 | 5,947 | 5,947 | 6,244 | 6,244 | 6,244 | 6,631 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. им. Кирова | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 3,547 | 3,547 | 3,547 | 3,766 |
| 2 | пос. Правоегорлыкский | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,748 |
| 3 | пос. Нижняя Терновка | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,577 |
| 4 | пос. Новотерновский | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,982 |
| 5 | пос. Сухой Лог | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,557 |
| пос. им. Кирова |
| Общественные здания |
| 1 | МКОУ СОШ № 4 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| 2 | МДОУ д/с « Огонек» | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 3 | Амбулатория | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 4 | Магазин «Хозяюшка» | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 5 | Магазин ТПС «Миндаль» | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 6 | Магазин «Березка» | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 7 | Магазин «Универсам» ООО «Кирова-Торг» | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 8 | Магазин «Продукты» ИП Касюк С.А. | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 9 | Магазин «Застройщик» ИП Алехина | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 10 | Закусочная «Вечерняя» ИП Новикова Н.С. | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 11 | Столовая ЗАО «Совхоз им. Кирова» | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 12 | Колбасный цех ООО «Арнис» | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 13 | Пекарня ООО «Хлебное» | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 14 | Крестьянское (фермерское) хозяйство «Молчановых» | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 15 | Почта и АТС | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 16 | Филиал «Труновскрайгаз» | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 17 | Администрация МО Кировского сельсовета | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 18 | Сельский дом культуры | 0,0545 | 0,0545 | 0,0545 | 0,0545 | 0,0545 | 0,0545 | 0,0545 |
| пос. Правоегорлыкский |
| 1 | МДОУ д/с « Малыш», филиал МДОУ д/с « Огонек» | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 2 | ФАП | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 3 | Магазин «Бумеранг» ИП Копнин С.А. | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Клуб | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| пос. Нижняя Терновка |
| 1 | ФАП | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2 | Магазин «Продукты» ИП Охлопкова М.Г. | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3 | Клуб | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| пос. Новотерновский |
| 1 | МДОУ д\с «Солнышко», филиал МДОУ д/с "Огонек" | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 2 | ФАП | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 3 | Магазин «Продукты» ИП Мартынова В.В. | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Клуб | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| пос. Сухой Лог |
| 1 | МДОУ д\с «Золотой Петушок», филиал МДОУ д/с « Огонек» | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 2 | ФАП | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Магазин «Продукты» ИП Охлопкова М.Г. | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Клуб | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)  и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты расположенные в производственных зонах муниципального образования Кировского сельсовета и охваченные централизованным теплоснабжением  от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности  тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения  и по муниципальному образованию Кировского сельсовета

Определение величины средневзвешенной  плотности тепловой нагрузки не представляется возможным, в связи с  тем, что в МО Кировского сельсовета источники тепловой энергии отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Все общественные здания и здания коммунально-бытового назначения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

Таблица  3

| №п/п | Наименование здания | Марка котла | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. им. Кирова |
| 1 | МКОУ СОШ № 4 | КСУВ-100, КСУВ-150 | 250 |
| 2 | МДОУ д/с « Огонек» | КЧМ 7 «Гном»-2 шт. ЛУЧ-100-1 шт. | 260 |
| 3 | Амбулатория | КС-ГВ-31,5 | 31,5 |
| 4 | Магазин «Хозяюшка» | КС-12,5 | 12,5 |
| 5 | Магазин ТПС «Миндаль» | КС-12,5 | 12,5 |
| 6 | Магазин «Березка» | КС-12,5 | 12,5 |
| 7 | Магазин «Универсам» ООО «Кирова-Торг» | TERMONA | 24 |
| 8 | Магазин «Продукты» ИП Касюк С.А. | NAVIEN | 24 |
| 9 | Магазин «Застройщик» ИП Алехина | RC | 12,5 |
| 10 | Закусочная «Вечерняя» ИП Новикова Н.С. | Леопард | 27 |
| 11 | Столовая ЗАО «Совхоз им. Кирова» | TERMONA | 34,5 |
| 12 | Колбасный цех ООО «Арнис» | ДОН-5 | 50 |
| 13 | Пекарня ООО «Хлебное» | КС-12,5 | 50 |
| 14 | Крестьянское (фермерское) хозяйство «Молчановых» | КС- 3 шт. | 37,5 |
| 15 | Почта и АТС | КЧМ-5 | 12,5 |
| 16 | Филиал «Труновскрайгаз» | КСГВ-16 | 16 |
| 17 | Администрация МО Кировского сельсовета | КС-12,5 | 12,5 |
| 18 | Сельский дом культуры | КС-ГВ-31,5 | 31,5 |
| пос. Правоегорлыкский |
| 1 | МДОУ д/с « Малыш», филиал МДОУ д/с « Огонек» | КС- - 2 шт. | 25 |
| 2 | ФАП | ОВН | 7,5 |
| 3 | Магазин «Бумеранг» ИП Копнин С.А. | ОВН | 12,5 |
| 4 | Клуб | КС-12,5 | 12,5 |
| пос. Нижняя Терновка |
| 1 | ФАП | ОВН | 7,5 |
| 2 | Магазин «Продукты» ИП Охлопкова М.Г. | КС-12,5 | 12,5 |
| 3 | Клуб | КС-12,5 | 12,5 |
| пос. Новотерновский |
| 1 | МДОУ д\с «Солнышко», филиал МДОУ д/с « Огонек» | КС-12,5 | 12,5 |
| 2 | ФАП | ОВН | 7,5 |
| 3 | Магазин «Продукты» ИП Мартынова В.В. | КС-12,5 | 12,5 |
| 4 | Клуб | КС-12,5 | 31,5 |
| пос. Сухой Лог |
| 1 | МДОУ д\с «Золотой Петушок», филиал МДОУ д/с « Огонек» | КС-12,5 | 12,5 |
| 2 | ФАП | ОВН | 7,5 |
| 3 | Магазин «Продукты» ИП Охлопкова М.Г. | КС-12,5 | 7,5 |
| 4 | Клуб | КС-12,5 | 12,5 |
| Итого |  |  | 1105 |

Теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных  водонагревателей.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон  действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Кировского сельсовета  основная часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное  газовое отопление. Так же часть жилых домов отапливаются твердым топливом.  Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

Таблица 4 -   Общая характеристика системы индивидуального теплоснабжения

| Адрес источника тепловой энергии | Наименование здания | Установленная мощность, Гкал/ч | Протяжённость тепловых сетей, м | Средний диаметр тепловой сети, м | КПД основного оборудования | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч. | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потери на собственные нужды | Потери в сетях | Температурный график работы котельной, ºС | Наличие ХВО и её тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери у потребителя |  | Гкал | % | Гкал | % | СО |  |
| пос. им Кирова | МКОУ СОШ № 4 | 0,215 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,215 | 0,215 | 0 | 0 | 433,44 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | МДОУ д/с « Огонек» | 0,224 | 0 | 0,5 | 86,7 | 0,224 | 0,224 | 0 | 0 | 451,584 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Амбулатория | 0,027 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 54,432 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Магазин «Хозяюшка» | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Магазин ТПС «Миндаль» | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Магазин «Березка» | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Магазин «Универсам» ООО «Кирова-Торг» | 0,021 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,021 | 0,021 | 0 | 0 | 42,336 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Магазин «Продукты» ИП Касюк С.А. | 0,021 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,021 | 0,021 | 0 | 0 | 42,336 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Магазин «Застройщи» ИП Алехина | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Закусочная «Вечерняя» ИП Новикова Н.С. | 0,023 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,023 | 0,023 | 0 | 0 | 46,368 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Столовая ЗАО «Совхоз им. Кирова» | 0,030 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,030 | 0,030 | 0 | 0 | 60,48 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Колбасный цех ООО «Арнис» | 0,043 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,043 | 0,043 | 0 | 0 | 86,688 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Пекарня ООО «Хлебное» | 0,043 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,043 | 0,043 | 0 | 0 | 86,688 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Крестьянское (фермерское) хозяйство «Молчановых» | 0,032 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,032 | 0,032 | 0 | 0 | 64,512 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Почта и АТС | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Филиал «Труновскрайгаз» | 0,014 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,014 | 0,014 | 0 | 0 | 28,224 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Администрация МО Кировского сельсовета | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. им Кирова | Сельский дом культуры | 0,027 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 54,432 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Правоегорлыкский | МДОУ д/с « Малыш», филиал МДОУ д/с « Огонек» | 0,0215 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,0215 | 0,0215 | 0 | 0 | 43,344 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Правоегорлыкский | ФАП | 0,006 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 12,096 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Правоегорлыкский | Магазин «Бумеранг» ИП Копнин С.А. | 0,006 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 12,096 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Правоегорлыкский | Клуб | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Нижняя Терновка | ФАП | 0,006 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 12,096 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Нижняя Терновка | Магазин «Продукты» ИП Охлопкова М.Г. | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Нижняя Терновка | Клуб | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Новотерновский | МДОУ д\с «Солнышко», филиал МДОУ д/с « Огонек» | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Новотерновский | ФАП | 0,006 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 12,096 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Новотерновский | Магазин «Продукты» ИП Мартынова В.В. | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Новотерновский | Клуб | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Сухой Лог | МДОУ д\с «Золотой Петушок», филиал МДОУ д/с « Огонек» | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Сухой Лог | ФАП | 0,006 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 12,096 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Сухой Лог | Магазин «Продукты» ИП Охлопкова М.Г. | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |
| пос. Сухой Лог | Клуб | 0,011 | 0 | 0,5 | 80,2 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 22,176 | нет | нет | 0 | 0 | 95/70 | нет |

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия  источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Источники тепловой энергии на территории муниципального образования Кировского сельсовета отсутствует.

Таблица 5 - Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | Этапы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Население всего | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Собственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более  поселений, с указанием величины  тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

На территории муниципального образования Кировского сельсовета отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус  эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса дейст-вия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной  и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения муниципального образования Кировского сельсовета  приведены в таблице 6.

Расчёт эффективного радиуса

Таблица 6

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность Гкал | Средний диаметр трубопровода мм | Протяжённость тепловых сетей м | Среднее число абонентов на 1 км | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Стоимость тепловых сетей тыс.руб. | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 3.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

## В МО Кировского сельсовета котельные отсутствуют. В связи с этим водоподготовительные установки отсутствуют.

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В связи с отсутствием зарезервированных тепловых сетей баланс производительности водоподготовительной установки в аварийном режиме не рассчитывается.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Теплоснабжение жилых территорий муниципального образования Кировского сельсовета предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

###### В соответствии с генеральным планом поселения в муниципальном образовании  Кировского сельсовета не планируется строительство многоквартирных домов, вся застройка частная. В связи с этим изменение схемы теплоснабжения не планируется.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В соответствии с генеральным планом муниципального образования Кировского сельсовета развитие системы теплоснабжения не планируется. Все новое строительство предусмотрено от индивидуальных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского  поселения, для которых отсутствует  возможность или целесообразность  передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Кировского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

## 5.2. Предложения по реконструкции источников  тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии  в МО Кировского сельсовета  отсутствуют.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Источники тепловой энергии  в МО Кировского сельсовета  отсутствуют.

## 5.4. Графики  совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии  в МО Кировского сельсовета  отсутствуют.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии  в МО Кировского сельсовета  отсутствуют.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии  в МО Кировского сельсовета  отсутствуют.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия   источников  тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии  в МО Кировского сельсовета  отсутствуют.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и  оценку затрат при необходимости его изменения

Источники тепловой энергии  в МО Кировского сельсовета  отсутствуют.

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Источники тепловой энергии  в МО Кировского сельсовета  отсутствуют.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В муниципальном образовании  Кировского сельсовета ввод новых источников теплоснабжения не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей не планируется.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки  в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по строительству,  реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях  обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей не планируется.

6.4. Предложения по  строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей не планируется.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу  существующих открытых систем теплоснабжения  горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Кировского сельсовета отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Кировского сельсовета отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Источники тепловой энергии  в МО Кировского сельсовета  отсутствуют.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии  виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 7

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| - | 0 | 0 |

8.3. Виды топлива, их доли и значение  низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии  по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Муниципальное образование  Кировского сельсовета  газифицировано на 100 %.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился до 10-15лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными. КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Индивидуальная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при индивидуальной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,  ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии

Таблица 9

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.2. Предложения по величине  необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 10

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 11

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории муниципального образования Кировского сельсовета данные мероприятия не предусмотрены.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В муниципальном образовании  Кировского сельсовета не планируются мероприятия в сфере теплоснабжения.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение  и модернизация объектов теплоснабжения не производилась.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении  статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единая теплоснабжающая организация отсутствует.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Кировского сельсовета  осуществляется по единой схеме.

Индивидуальная жилая застройка, общественные и коммунально-бытовые  потребители  оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории МО Кировского сельсовета единая теплоснабжающая организация отсутствует.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение  статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 12

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей, м | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Централизованные источники теплоснабжения отсутствуют. Автономные  источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ  (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные  тепловые сети в течении  тридцати дней с даты их выявления обязан определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории муниципального образования Кировского сельсовета  на момент разработки Схемы теплоснабжения  бесхозяйные сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ  СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии  соответствующей системы  газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Централизованные источники тепловой энергии отсутствуют.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Централизованные источники тепловой энергии отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Развитие источников тепловой энергии и систем теплоснабжения  в муниципальном образовании  Кировского сельсовета не планируется.

13.4. Описание решений  (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении  и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка  электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании  Кировского сельсовета отсутствует.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Комбинированная выработка  электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании  Кировского сельсовета отсутствует.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения  муниципального образования Кировского сельсовета)  о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Централизованные источники тепловой энергии отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Таблица 13

| Индикаторы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14 - Коэффициент использования установленной тепловой  мощности

| Наименование источника | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 15

| Наименование источника | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 16

| Наименование источника | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Таблица 17

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Тариф 2018 г | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | СНК | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Покупная тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Потери в сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. 1) на сторону: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочие | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) собственное потребление | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Себестоимость по статьям затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год): | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб./т.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб./кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Вода | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на нужды ГВС | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - арендная/концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - затраты на ремонт и обслуживание | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Цеховые расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Выпадающие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ИТОГО цеховая себестоимость: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Цеховая себестоимость 1 Гкал. | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Итого производственная себестоимость: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Необходимая расчетная прибыль, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог, уплач. при спецрежиме | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибыль на прочие цели | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Выручка на реализацию т/э | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Целевое использование (на объем реализации т/э) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Выручка с учетом целевого использования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Себестоимость реализации 1 Гкал. | руб.коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию | руб.коп. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |